## Slide 1
HOVEDMÅL
KONKLUSJON
RESULTATER
Vakuumfrysetørking av mysekonsentrat
MATERIAL OG METODE
TAKK TIL
FORFATTERE
Ola Østensen
Jeanette Ness Bøe
Lise Mari Singstad Rotvik
Institutt for bioteknologi og matvitenskap
NTNU 2019
Sammenligne frysetørket og spraytørket mysepulver
Veiledere Kirill Mukhatov og Kari Helgetun Langoss
Anne Kathrine Streitlien
Gunn Merethe Bjørge Thommasen
Anna Lødeng
Trond Viggo Pettersen
Jan Olav Sætre fra Tine Verdal
Fons Michielsen
Pasteurisering (72℃ i 15 sek.)
Membranfiltrering
  Mikrofiltrering, ultrafiltrering og revers osmose
Vakuumfrysetørking
Analyser
  Kjeldahl (proteininnhold)
  Vannaktivitet
  Tørrstoff
  Enterobacteriaceae
  Løselighet
  Undersøking av tørkekinetikk
Kjeldahl resultater:
Kilde: Kumar, P., Sharma, N., Ranjan, R., Kumar, S., Bhat, Z., & Jeong, D. (2013). Perspective of Membrane Technology in Dairy Industry: A Review. Asian Australas. J. Anim. Sci., 26(9), 1347-1358. doi:10.5713/ajas.2013.13082
Ulike porestørrelser på membranen gir mulighet for å konsentrere/isolere komponenter i mysa etter størrelse:
Prøve | Proteininnhold (%)
Myse | 0,9
MF Permeat | 0,4
WPC80 -løsning | 25,2
RO-filtrert WPC80-løsning | 32,5
Egenprodusert WPC | 38,4
Frysetørket WPC80 | 80,1
Spraytørket WPC80 | 77,6
Vakuumfrysetørket mysekonsentrat (WPC80)
Prøve | Volum av sediment | Løselighetsindeks (SI)
Frysetørket WPC80 | 0,23 ml | 99,1%
Spraytørket WPC80 | <<0,1 ml | >99,6%
Løselighetsegenskaper:
Det ble konkludert med at det er mulig å produsere WPC med membranfiltreringsanlegget som var tilgjengelig og at WPC80-løsningen kunne oppkonsentreres til et tørrstoffinnhold på 46%, og fortsatt tørkes. Det ble også funnet ut at vakuumfrysetørket WPC80 fikk noe dårligere løselighetsegenskaper enn spraytørket WPC80. Med bakgrunn i dette forsøket, kan det ikke konkluderes med at vakuumfrysetørking er en bedre tørkemetode enn spraytørking. Det kan fortsatt hende at vakuumfrysetørket WPC80 har noen egenskaper som gjør at det er å foretrekke framfor spraytørket WPC80, men det ble ikke funnet noen resultater som bygger opp under dette i dette forsøket.